## Slide 1: PA3 – 存储管理 天津大学 智能与计算学部 魏继增

## Slide 2: IA-32/Linux中的存储管理
按字节编址（通用计算机大都是）
在保护模式下，IA-32采用段页式虚拟存储管理方式
存储地址采用逻辑地址、线性地址和物理地址来进行描述，其中，逻辑地址和线性地址是虚拟地址的两种不同表示形式，描述的都是4GB虚拟地址空间中的一个存储地址
  逻辑地址由48位组成，包含16位段选择符和32位段内偏移量（即有效地址）
  线性地址32位（其位数由虚拟地址空间大小决定）
  物理地址32位（其位数由存储器总线中的地址线条数决定）
分段过程实现将逻辑地址转换为线性地址
分页过程实现将线性地址转换为物理地址

## Slide 3: IA-32/Linux中虚拟存储器（地址转换）
逻辑地址到线性地址的变换（分段）
IA-32/Linux中的存储保护
线性地址到物理地址的变换（分页）

## Slide 4: “8086的世界 ”— — 混沌初开
8086处理器的内部寄存器是多少位？
  所有寄存器都是16位（AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, CS, DS）
8086处理器支持的存储器寻址方式都有哪些？
8086指令（AT&T格式）举例：
movw 8(%bp,%dx,4), %ax // R[ax]←M[R[bp]+R[dx]×4+8]
寻址方式 | 说明
位移 | EA = A
基址寻址 | EA = (B)
基址加位移 | EA = (B) + A
比例变址加位移 | EA = (I) * S + A
基址加变址加位移 | EA = (B) + (I) + A
基址加比例变址加位移 | EA = (B) + (I) * S + A
A：地址段偏移量
B：基址寄存器
I：变址寄存器（除SP）
S：比例因子
EA：有效地址
问题：此时的寻址空间是多少？
216 = 64KB（太小了！）

## Slide 5: 实模式
8086引入段寄存器开辟更大的寻址空间
  16位段寄存器（CS, SS, DS, ES等）
  物理访存地址 = (段寄存器 << 4) + 有效地址
寻址方式 | 说明
位移 | LA = (SR<<4) + A
基址寻址 | LA = (SR<<4) + (B)
基址加位移 | LA = (SR<<4) + (B) + A
比例变址加位移 | LA = (SR<<4) + (I) * S + A
基址加变址加位移 | LA = (SR<<4) + (B) + (I) + A
基址加比例变址加位移 | LA = (SR<<4) + (B) + (I) * S + A
寻址空间变为：220 = 1MB，此时物理地址称为线性地址。
movw [ds:8(%bp,%dx,4)], %ax // R[ax]←M[R[ds]<<4 + R[bp]+R[dx]×4+8]
实模式

## Slide 6: 实模式（cont.）
8086处理器在实模式下工作：
  物理地址直接访存
  可访问1MB主存空间
  需要20根地址线
  每次访存必须和某个段寄存器绑定
8086处理器在实模式存在的问题：
  寻址空间有限
  存在安全隐患
Notes: 段寄存器和有效地址并不是随意搭配的，8086中对段寄存器有一系列的绑定规定：
取指时用CS和IP搭配
数据访问是使用DS
与堆栈相关的访问，如push，pop使用SS
与字符串处理指令相关时，如movsb，默认使用ES
8086段寄存器不加保护的做法，毫无安全可言，你可以轻松的编写一个用来擦除内存上除了自身以外所有数据的恶意程序。1MB，8086时代连1个桌面都放不下。

## Slide 7: “IA-32的世界”— — 建立新秩序
IA-32，即80386，标志着进入32位计算机时代
所有通用寄存器都是32位，寻址空间达到4GB！
正式支持虚拟存储器的概念，采用虚拟地址访存
问题：寻址空间达到4GB，是否可以去掉段寄存器？
兼容性！！！
Notes: 理论上可以，但在现实中工业界还要考虑关系到一个产品生死存亡的问题：兼容性。不支持兼容的产品注定会被市场说淘汰。

## Slide 8: “IA-32的世界”— — 建立新秩序
IA-32处理器支持两种工作模式：
  实模式：IA-32处理器加电或复位时处于这一模式，此时相当于8086/8088处理器，32位地址线中的A31～A20不起作用，所有访存地址都是物理地址（实地址）。
  保护模式：完成系统初始化后，进入该模式，此时32位地址线全部起作用，访存地址为逻辑地址（虚拟地址），进入虚拟存储器管理方式。
IA-32带有一个“神奇”的开关，决定处理器处于哪个“世界”（模式）中
MP
EM
PE
TS
ET
PG
CR0寄存器
计算机加电或复位时，PE = 0，IA-32处理器处于实模式
当PE = 1时，IA-32处理器进入保护模式，而且不能切换回实模式
RESERVED
Notes: 但在80386的世界中，分段的寻址方式发生了巨大的改变

## Slide 9: IA-32分段机制（从逻辑地址到线性地址)
段寄存器
SS
CS
段选择符
段表 (段描述符 )
存取权限
段限
段基址
基址寄存器
变址寄存器
比例因子1/2/4/8
偏移量8/16/32位
x
+
+
线性地址
有效地址
段限
基址
线性地址空间
线性地址到物理地址转换再通过分页完成
主存中
（虚拟地址）
Notes: 段选择符和有效地址构成的访存地址称为逻辑地址

## Slide 10: 为什么IA-32分段机制更复杂？
与8086的历史遗留问题有关：
  寻址空间有限，仅1MB
  存在安全隐患
  段大小固定（64KB），造成空间浪费
  不灵活，无法设置访问权限，粒度等属性
  . . . . . .
问题：进入IA-32时代，我们希望段地址也是32位的，还可以灵活设置各种段属性，但段寄存器只有16位，连32位段基址也放不下，怎么办？
Notes: 无非是希望分段机制用起来更灵活

## Slide 11: 段描述符及其结构
一个段描述符占8个字节（64位），包括：
B31~B0： 32位基地址； L19~L0：20位限界，表示段的大小
G：粒度。G=1以页（4KB）为单位；G=0以字节为单位。因为界限为20位，故当G=0时最大的段为1MB；当G=1时，最大段为4KB×220 =4GB
D：D=1表示段内偏移量为32位宽，D=0表示段内偏移量为16位宽
P：P=1表示存在，P=0表示不存在。Linux总把P置1，不会以段为单位淘汰
S：S=0系统控制描述符，S=1普通的代码段或数据段描述符
TYPE：段的访问权限或系统控制描述符类型
A：A=1已被访问过，A=0未被访问过。（通常A包含在TYPE字段中）
下一单元介绍
段描述符是用来描述一个段所有属性的数据结构
每个段对应一个段描述符
Notes: 80386把一个段的各种属性放在一起，组成了一个段描述符。

## Slide 12: 段描述符的组织
段描述符占64位，段寄存器根本放不下，怎么办？
  放到主存中
怎么在主存中找到一个描述符？
  利用指针
IA-32中指针是32位的，段寄存器还是放不下；即使
能放下，如果想切换到其他段的时候，如何知道描述
符在什么地方？
  IA-32把内存中的某一连续空间解释成一个数组，称为段描述符表，数组中每个元素对应一个段描述符
Notes: 这样就可以通过下标索引的方式找到所有的段描述符了

## Slide 13: 段描述符表
段描述符表简称段表，由OS负责填写，包括三种类型：
  全局描述符表（GDT）：只有一个，用来保存系统中每个任务都可以访问的段描述符，如内核代码段、数据段，用户代码段、数据段等
  局部描述符表（LDT）：存放某一用户进程专用的描述符，保存在GDT中
  中断描述符表（IDT）：独立于GDT的段表，包含中断门、陷阱门等描述符
GDT的首地址由全局描述符表寄存器（GDTR）提供
通过索引可找到所需的描述符，该索引保存在段寄存器中，称为段选择符

## Slide 14: 全局描述符表寄存器（GDTR）
GDTR由基地址和限界两部分组成，共48位
GDTR中保存的首地址是线性地址，为什么不是逻辑地址？
GDTR对用户进程不可见，仅可由OS内核通过一条特权指令（lgdt m16&32）将GDT的首地址和限界装载到GDTR中，启动分段机制
基地址
限界
GDTR
32-bit
16-bit

## Slide 15: 段选择符和段寄存器
段寄存器（16位），用于存放段选择符，其绑定规则：
  CS(代码段)：程序代码所在段
  SS(栈段)：栈区所在段
  DS(数据段)：全局静态数据区所在段
  其他3个段寄存器ES、GS和FS可指向任意数据段
段选择符各字段含义：
TI=0，选择全局描述符表(GDT)，TI=1，选择局部描述符表(LDT)
RPL表示请求特权级（下一单元介绍）
  高13位索引用来确定当前使用的段描述符在描述表中的位置
问题：GDT最多可容纳多少段描述符？
213 = 8192 = 8K

## Slide 16: 用户不可见寄存器
CS
SS
DS
ES
FS
GS
段寄存器
基地址
限界
访问权限
GDT首地址
限界
IDTR
GDTR
LDTR
LDT首地址
限界
访问权限
用户程序不可见
仅可通过OS内核调用特权指令对GDTR，LDTR和IDTR进行读写
描述符Cache
16bit
16bit
64bit
48bit
每次段寄存器装入新选择符时，新描述符装入描述符cache，在逻辑地址到线性地址转换时，MMU直接用描述符cache中的信息，不必访问主存段表
LDTR(LDT寄存器)存放LDT描述符的段选择符
LDT描述符在GDT中
GDT和IDT只有一个，GDTR和IDTR指向各自起始处。
Notes: 为了支持分段机制，IA-32除了6个段寄存器，还提供了多个用户不可见的内部寄存器
每次访存，都必须获得所在段的基地址，而这个基地址存放在主存中的段描述符内，因此需要大量的访存操作，为了提高性能。。。

## Slide 17: 逻辑地址向线性地址转换
逻辑地址（48位）
TI
RPL
索引
0
1
2
3
15
段选择符（16位）
段内偏移（32位）
全局描述符表
被选中的段描述符
……
局部描述符表
被选中的段描述符
……
TI=0
TI=1
段基地址（32位）
+
+
×8
×8
GDTR
首地址
GDTR
首地址
+
32位线性地址
问题1：索引为什么乘以8
问题2：被选中的段描述符存放在什么地方？
一个段描述符占8字节
描述符Cache中
Notes: 通过段寄存器中的段选择符TI位决定在哪个表中查找。
根据GDTR读出段描述符表的首地址。
根据段寄存器中的段选择符index位在表中进行索引，找到一个段描述符。
在段描述符中读出段的基地址，和逻辑地址相加，得到线性地址。
在计算线性地址的过程中，可根据段描述符中的限界和访问权限判断是否“地址越界”或“访问越权”，以实现存储保护

## Slide 18: NEMU操作系统中设置GDT并启动分段
#define GDT_ENTRY(n) ((n) << 3)
#define MAKE_NULL_SEG_DESC \
.word 0, 0; \
.byte 0, 0, 0, 0
#define MAKE_SEG_DESC(type,base,lim) \
.word (((lim) >> 12) & 0xffff), ((base) & 0xffff); \
.byte (((base) >> 16) & 0xff), (0x90 | (type)), \
(0xC0 | (((lim) >> 28) & 0xf)), (((base) >> 24) & 0xff)
.globl start
start:
lgdt va_to_pa(gdtdesc)
movl %cr0, %eax
orl $0x1, %eax
movl %eax, %cr0
.p2align 2
gdt:
MAKE_NULL_SEG_DESC # empty segment
MAKE_SEG_DESC(0xA, 0x0, 0xffffffff) # code
MAKE_SEG_DESC(0x2, 0x0, 0xffffffff) # data
gdtdesc:
.word (gdtdesc - gdt - 1) # limit = sizeof(gdt) - 1
.long va_to_pa(gdt) # address of GDT

## Slide 19: 逻辑地址到线性地址的变换总结
在CR0的PE位为“1”时，进入保护模式，启动分段机制；
通过段寄存器中段选择符的TI位决定在哪个段表中查找；
通过GDTR读出段表的首地址；
根据段寄存器中段选择符的索引，找到一个段描述符；
在段描述符中读出段基址，和有效地址相加得到线性地址。

## Slide 20: 回顾：段选择符和段描述符
段选择符
段描述符
权限信息位（存储保护）

## Slide 21: IA-32/Linux中虚拟存储器（地址转换）
逻辑地址到线性地址的变换（分段）
IA-32/Linux中的存储保护
线性地址到物理地址的变换（分页）

## Slide 22: 存储保护的基本概念
什么是存储保护？
  为避免多道程序相互干扰，防止某程序出错而破坏其他程序的正确性或不合法地访问其他程序或数据区，应对每个程序进行存储保护
以下情况发生存储保护错：
  地址越界（转换得到的物理地址不属于可访问范围）
  访问越权（访问操作与所拥有的访问权限不符）
访问越权
地址越界

## Slide 23: IA-32的环保护机制
Ring 0
Ring 1
Ring 2
Ring 3
Kernel
System
Service
Custom
Extension
Application
内核工作在“0”环
用户工作在“3”环
其它环留给中间件
特权级由高到低：0～3
内环可以访问外环，但外环不能进入内环
大多数操作系统，如Linux仅用第0环和第3环
Notes: 在80386中，存在0～3四个特权级别，0特权级最高，3特权级最低。特权级n所能访问的资源，在特权级0～n也能访问。不同特权级之前的关系就形成了一个环。虽然80386提供4个特权级，但大多数操作系统只会使用第0和第3环。

## Slide 24: IA-32的权限检查（基于环保护机制）
限界（L15-L0）
段基址（B15-B0）
P
A
S
DPL
TYPE
段基址（B23-B16）
段基址（B31-B24）
G
D
0
AVL
限界
RPL
索引
CPL
权限检查单元
CS
目标段选择符
段描述符
描述符Cache
DPL：位于段描述符中，表示一个段所在的特权级别。
RPL：位于段选择符中，表示请求者所在的特权级别。
CPL：表示当前进程的特权级别，一般与CS寄存器指向的段描述符的DPL
字段相同。
同时满足以下两个条件：
target_descriptor.DPL >= requestor.RPL
请求者有权访问目标段
(2) target_descriptor.DPL >= CPL
当前进程也有权访问目标段
Notes: 假如你到银行找工作人员办理取款业务，你就相当于“请求者”，你的账户相当于“目标段”，工作人员相当于“当前进程”。业务办理成功是因为：
a. 你有权访问自己的账户（target_descriptor.DPL >= requestor.RPL）
b. 工作人员也有权对你的账户进行操作（target_descriptor.DPL >= CPL）
2. 如果你想从别人的账户取钱，虽然工作人员有权访问别人的账户（target_descriptor.DPL >= CPL），但你却没有权利访问（target_descriptor.DPL < requestor.RPL），业务办理失败
3. 如果你打算亲自操作银行系统来取款，虽然账户是你的（target_descriptor.DPL >= requestor.RPL），但你却没有权限直接对你的账户金额进行操作（target_descriptor.DPL < CPL）这样你会被保安抓起来。
计算机中也有类似的情况：用户进程（请求者）想对自己拥有的数据（段描述符所描述的段）进行一些没有权限的操作（比如，输入），它就要请求有权的进
程（通常是操作系统）来完成这个操作，于是就出现了“内核代表用户进程进行操作”的场景。当然，在真正进行操作前，也要检查这些数据是不是真的是用
户进程有权使用的数据。
const char str[] = "Hello, world!\n";
int main() {
asm volatile ( "movl $4, %eax;" // system call ID, 4 = SYS_write
"movl $1, %ebx;" // file descriptor, 1 = stdout
"movl $str, %ecx;" // buffer address
"movl $14, %edx;" // length
"int $0x80");
return 0;
}

## Slide 25: IA-32的权限检查（cont.）
通常，内核运行在ring 0， CPL = 0
用户进程运行在ring 3，CPL = 3
只要操作系统将GDT，页表等重要信息放在ring 0段中，恶意程序永远无法篡改它们（除非恶意程序获得操作系统权限）
IA-32中的环保护和特权级可有效辨别非法操作，让恶意程序无所遁形，维护计算机的“和谐社会”

## Slide 26: 例：用“系统思维”理解权限检查
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
当参数len为0时，返回值应该是0，但是在机器上执行时，却发生访存异常。但当len为int型时则正常 Why?
访问违例地址为何是0xC0000005?
访问违例

## Slide 27
%esp
(栈顶)
brk
0xC00000000
0x08048000
操作系统内核段
共享库映射段
动态生成的堆
(运行时由malloc创建)
用户栈
(运行时创建)
未使用段
0
可读写数据段
(.data, .bss)
只读数据和代码段
(.init, .text, .rodata)
a[0]
用户进程
OS抛出异常
权限检测失败
地址越界
发SIGSEGV信号给用户进程
… …
movl (%ebx,%eax,4)…
… …
a[i]：(%ebx,%eax,4)
VA=0xC0000005
&a[0] → %ebx
i → %eax
CPL = 3 > DPL = 0

## Slide 28: IA-32/Linux中的分段机制
为能被移植到绝大多数流行处理器平台， Linux简化了分段机制
RISC对分段支持非常有限，因此Linux仅使用IA-32的分页机制，而对于分段，则通过在初始化时将所有段描述符的基址设为“0”来简化
若把运行在用户态的所有用户进程使用的代码段和数据段分别称为用户代码段和用户数据段；把运行在内核态的所有Linux进程使用的代码段和数据段分别称为内核代码段和内核数据段，则Linux初始化时，将上述4个段的段描述符中各字段设置成下表中的信息：
初始化时，上述4个段描述符被存放在GDT中
每个段都被初始化在0~4GB的线性地址空间中

## Slide 29: IA-32/Linux中虚拟存储器（地址转换）
逻辑地址到线性地址的变换（分段）
IA-32/Linux中的存储保护
线性地址到物理地址的变换（分页）

## Slide 30: IA-32中的控制寄存器
控制寄存器保存机器的各种控制和状态信息，操作系统进行任务控制或存储管理时使用控制寄存器
  CR0：控制寄存器（开启分页机制的开关）
    ① PE: 1为保护模式。一旦在保护模式，不能再将PE清0，只能重启系统以回到实模式。② PG：1-启用分页；0-禁止分页，此时线性地址被直接作为物理地址使用。若启用分页机制，则PE和PG都要置1
  CR2：页故障（page fault）线性地址寄存器
    存放引起页故障的线性地址。只有在CR0中的PG=1时，CR2才有效
  CR3：页目录基址寄存器
    保存页目录表的起始地址。只有当CR0中的PG=1时，CR3才有效。
Notes: IA-32通过分段机制完成逻辑地址到线性地址的转换后，再进一步通过分页方式将线性地址转换为物理地址。IA-32内部有多个32位控制寄存器与分页阶段的地址转换有关。因此，在介绍分页机制之前，先介绍一下IA-32中的相关控制寄存器

## Slide 31: 线性地址到物理地址的变换（分页）
页目录项和页表项格式一样，有32位（4B）
Linux中线性地址空间划分：4GB=1K个子空间 × 1K个页面/子空间 × 4KB/页
问题：为什么采用两级页表
Notes: 每1K个页面用一个页表进行组织，每个页表有1K个项，每项对应一个物理页（页框）
线性地址由3个字段组成，分别是10位页目录索引，10位页表索引，12位页内偏移
线性地址到物理地址转换过程如下：根据控制寄存器CR3中给出的页目录表首地址找到页目录表，由DIR字段提供的10位页目录索引找到对应的页目录项，每个页目录项大小为4B；然后，根据页目录项中20位基地址指出页表首地址找到对应的页表，在根据线性地址中间的页表索引（PAGE字段）找到页表中的页表项；最后将页表项中的20位基地址和线性地址中的12位页内偏移组合成32位物理地址。在这个转换过程中，页目录索引和页表索引都要乘以4，因为每个页目录项和页表项都是32位，占4个字节。

## Slide 32: 页目录项和页表项的格式
P：1表示页表或页在主存中；P=0表示页表或页不在主存，即缺页，此时需将页故障线性地址保存到CR2。
R/W：0表示页表或页只能读不能写；1表示可读可写。
U/S：0表示用户进程不能访问；1表示允许访问。
PWT：控制页表或页的cache写策略是写直通还是回写（Write Back）。
PCD：控制页表或页能否被缓存到cache中。
A：1表示指定页表或页被访问过，初始化时OS将其清0。利用该标志，OS可清楚了解哪些页表或页正在使用，一般选择长期未用的页或近来最少使用的页调出主存。由MMU在进行地址转换时将该位置1。
D：修改位(脏位dirty bit)。页目录项中无意义，只在页表项中有意义。初始化时OS将其清0，由MMU在进行写操作的地址转换时将该位置1。
高20位是页表或页在主存中的首地址对应的页框号，即首地址的高20位。每个页表的起始位置都按4KB对齐。
基地址
未使用
Notes: 页目录项和页表项的高20位是页表或页在主存中的首地址对应的物理页号，即首地址的高20位。每个页表的起始位置都按4KB对齐。

## Slide 33: 回顾：指令“movl 8(%ebp), %eax”访存过程
IA-32中，执行“movl 8(%ebp), %eax” 中访存操作的大致过程如下：
  若CPL>DPL则越级，否则计算有效地址EA=R[ebp]+0×0+8
  通过段寄存器找到段描述符以获得段基址，线性地址LA=段基址+EA
  若“LA>段限”则越界，否则将LA转换为主存地址A
    若访问TLB命中则地址转换得到A；否则处理TLB缺失（硬件/OS）
    若缺页或越权(R/W不符)则调出OS内核；否则地址转换得到A
  根据A先到Cache中找，若命中则取出A在Cache中的副本
  若Cache不命中，则再到主存取A所在主存块送对应Cache行
CPU把地址A和“主存读”命令送到总线
由8(%ebp)得到主存地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等许多重要概念！

## Slide 34: 总结：IA-32/Linux中虚拟存储器
有效地址（段内偏移）
段选择符
逻辑地址
段描述符
GDT
+
页目录索引
页表索引
页内偏移
页目录项
页目录
CR3
页表项
页表
物理地址
线性地址
物理页
段基址
页框（物理页）基址
GDTR

## Slide 35: 存储管理中的重点和难点
虚拟存储器的特点
页表和快表结构
基于分页的虚拟存储器访存流程
IA-32/Linux中支持虚拟存储的硬件结构
  段选择符
  段描述符
  页目录表/页表
IA-32/Linux中地址变换过程（分段和分页）

## Slide 36
严格按进度安排提交
阶段性工程提交至个人gitee仓库，并作标识
  教师按阶段当面抽查回答问题
最终工程打包以附件形式上传至虚仿平台
  首先，在终端中输入“make submit”进行打包
  然后，修改文件名为“学号-PA3.zip”
  必须严格按上述步骤操作，否则将造成无法自动评测，后果自负
实验报告在线完成，与最终工程一起提交。

## Slide 37
PA3到此结束
Q&A？